### Základní vzorec pro převod na napětí na Brain AI

V=X cdot ( { T } over { P } ) cdot ( { 9,9 } over { 2^12 } ) cdot (1+{E} over { 10^4 }) + F over 10^4 [Volt]

V - výsledné napětí
X - změřená 12 bitová hodnota [0-4095]
T – konstanta z registru R1009 (interní hodnota z SoC) [~12208]
P – konstanta z registru R5 (zkalibrovaná hodnota pro interní referenci) [~11328]
E – kalibrační odchylka strmosti (z registru R ..) [ 0 ~ 20 ], v nových fw je 0
F – kalibrační odchylka offset (z registru R ..) [ 0 ~ 50 ], v nových fw je 0

mV=X * {{9900 * T * (10^4+E)} over {2^12 * 10^4 *P}} + { F over 10 } [miliVolt]

posuneme řád o 14 bitů

m14 = X * {{2^2 * 9900 * T * (10^4+E)} over {10^4 *P}} + { {2^14*F} over 10 } [miliVolt*16384]

z toho vychází k14 a f14

k14 = {{2^2 * 9900 * T*(10^4+E)} over {10^4} } over {P} f14 = { {2^14*F} over 10 }

K výpočtu konstanty k14 je potřeba:
první jmenovatel 2+14+14+14 = 44b
podíl	-13 = 31b
podíl	-13 = 18b
Použít 64bitovou aritmetiku, výsledek je max 18bitů

Výsledný vzorec pro převod do mV je

mV = {X * k14 + f14} over 2^14

### Základní vzorec pro převod na proud na Brain AI

mA=X cdot ( { T } over { P } ) cdot ( { 33 } over { 2^12 } ) cdot (1+{E} over { 10^4 }) + F over 10^4 [mA]

mA - výsledný proud
X - změřená 12 bitová hodnota [0-4095]
T – konstanta z registru R1009 (interní hodnota z SoC) [~12208]
P – konstanta z registru R5 (zkalibrovaná hodnota pro interní referenci) [~11328]
E – kalibrační odchylka strmosti (z registru R ..) [ 0 ~ 20 ], v nových fw je 0
F – kalibrační odchylka offset (z registru R ..) [ 0 ~ 50 ], v nových fw je 0

uA=X * {{33000 * T * (10^4+E)} over {2^12 * 10^4 *P}} + { F over 10 } [microA]

posuneme řád o 13 bitů

m13 = X * {{2 * 33000 * T * (10^4+E)} over {10^4 *P}} + { {2^13*F} over 10 } [uA*8192]

z toho vychází k13 a f13

k13 = {{2 * 33000 * T*(10^4+E)} over {10^4} } over {P} f13 = { {2^13*F} over 10 }

K výpočtu konstanty k13 je potřeba:
první jmenovatel 1+16+14+14 = 45b
podíl	-13 = 32b
podíl	-13 = 19b
Použít 64bitovou aritmetiku, výsledek je max 19bitů

Výsledný vzorec pro převod do mV je

uA = {X * k13 + f13} over 2^13

### Základní vzorec pro převod napětí na registr Brain AI

X=(V - (F over 10^4)) over {( { T } over { P } )*( { 9,9 } over { 2^12-1 })*(1+{E} over { 10^4 })} [-, Volt]

V – požadované napětí
X - výsledná 12 bitová hodnota registru [0-4095]
T – konstanta z registru R1009 (interní hodnota z SoC) [~12208]
P – konstanta z registru R5 (zkalibrovaná hodnota pro interní referenci) [~11328]
E – kalibrační odchylka strmosti (z registru R ..) [ 0 ~ 20 ], v nových fw je 0
F – kalibrační odchylka offset (z registru R ..) [ 0 ~ 50 ], v nových fw je 0

X=(1000*mV - (F over 10^4)) over {( { T } over { P } )*( { 9,9 } over { 2^12-1 })*(1+{E} over { 10^4 })} [-, miliVolt]

X={mV - (F over 10)} over {({ T } over { P })*({ 9,9 } over { (2^12-1)})*({(10^4+E)} over { 10^4 })*10^3}={mV - (F over 10)} over {{ T * 9900 * (10^4+E)} over { P*(2^12-1)* 10^4}}

X={mV *({ P*(2^12-1)* 10^4} over { T * 9900 * (10^4+E)}) - (F over 10)*({ P*(2^12-1)* 10^4} over { T * 9900 * (10^4+E)}) }

z toho vychází k16 a f16 při použití faktoru 16bitu

k16 = ({ 2^16 *P*(2^12-1)* 10^4} over { T * 9900 * (10^4+E)}) f16 approx { 2^16*F*P*(2^12-1)} over { T * 9900 *10}

K výpočtu konstanty k16 je potřeba:
první jmenovatel 14+12+14 +16= 46b
vysledek cca 15b
Použít 64bitovou aritmetiku

Výsledný vzorec pro převod do mV je

X = {mV * k16 - f16} over 2^16